- CZĘŚĆ OPISOWA

- Temat opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej DW 449 w związku z planowaną zmianą lokalizacji zjazdu do działki nr  243/4 obręb Rojów w gminie Ostrzeszów.

- Zarząd drogi

Inwestorem przedsięwzięcia jest Miasto i Gmina Ostrzeszów, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów. Droga znajduje się w zarządzie: Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu na ul. Wilczak 51.

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja oznakowania poziomego i pionowego,

- projekt budowlany planowanej inwestycji,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz.U. 2017 poz. 784),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310),

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20. czerwca 1997 r. (Dz.U. 2022 poz. 988),

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych – załączniki 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ( Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Zarządzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 30. Lipca 2014r w sprawie typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym,

- Mapa sytuacyjna terenu w skali 1:1000.

- Charakterystyka drogi i stan istniejący

Odcinek drogi na wysokości projektowanej przebudowy zjazdu posiada pas drogowy o szerokości około 19m z jezdnią bitumiczną o szerokości 6.0m. Po południowej stronie drogi znajduje się chodnik o szerokości 1,5m z betonowej kostki brukowe. Istniejący zjazd znajduje się po stronie południowej drogi w  km 20+785, a proponowana nowa lokalizacja zjazdu to km 20+808. Rozpatrywany odcinek drogi znajduje się w obszarze oznakowanym jako teren zabudowany z dopuszczalną prędkością poruszania się pojazdów do 50km/h. Na rozpatrywanym odcinku drogi bezpośrednio do pasa drogowego przylegają działki o zabudowie siedliskowej oraz grunty rolne. Istniejące oznakowanie DW 449 zostało zinwentaryzowane i pokazane na planie sytuacyjnym.

- Charakterystyka ruchu

Obecnie na drodze wojewódzkiej nr 449 średniodobowe natężenie ruchu wynosi około 5,9tys. Pojazdów w tym około 15% stanowią pojazdy ciężarowe. Ruch pieszych jest niewielki i odbywa się po wydzielonym chodniku.

- Projektowana organizacja ruchu i przewidywane utrudniania

Potencjalnym zagrożeniem dla uczestników ruchu będą maszyny i pojazdy budowy oraz pracownicy wykonujące prace w pasie drogowym. Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu, planuje się prowadzenie robót od strony posesji. Obszar robót wydzielić zastawami U-21a/b, U-20b i U-3d. Na zastawie U-3d umieścić znak C-10 oraz lampy błyskowe U-35 barwy żółtej. W odległości około 90-100m przed odcinkiem robót ustawić znaki A-14 z odpowiednim A-12b/c i lampą błyskową U-35 barwy żółtej. Na 70m przed budowanym zjazdem ograniczyć prędkość do 40km/h i wprowadzić zakaz wyprzedzania. Zakazy odwołać 20-40m za obszarem robót. Szczegółowy projekt oznakowania przedstawiono na planie sytuacyjnym.

- Znaki

Znaki z folii odblaskowej typu 1, o wymiarach z grupy D (duże) umieścić w odległości min 0,50m od krawędzi pobocza oraz na wysokości min 2,50 od powierzchni chodnika/pobocza do dolnej części znaku i ustawić zgodnie z warunkami podanymi w Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych, załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. Pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną z elementami odblaskowymi barwy pomarańczowej lub żółtej, ewentualnie w kamizelki odblaskowe. Pojazdy i maszyny wykonujące czynności na drodze powinny być wyposażone w światła błyskowe barwy żółtej widoczne ze wszystkich stron z odległości, co najmniej 500m, przy dobrej przejrzystości powietrza.

- Uzasadnienie

Projektowana organizacja ruchu ma na celu umożliwienie bezpiecznego wykonania prac budowlanych oraz ograniczenie do niezbędnego minimum utrudnień w ruchu. Inwestor uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i wniesie naliczone opłaty za zajęcie pasa drogowego.

- Termin wprowadzenia organizacji ruchu

Projektowana jest organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym. Przewiduje się, że roboty będą prowadzone przez okres 2-3dni w dowolnym terminie do 31.12. 2022r. O terminie wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu Wykonawca powiadomi WZDW i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu.  Bezzwłocznie po zakończeniu robót, lecz nie później niż do 31-12-2022r., zostanie przywrócona pierwotna stała organizacja ruchu.

- Zestawienie znaków projektowanych

| Lp. | znak | ilość | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12.. | A-12b A-12c A-14 A-30 B-25 B-33 „40” B-34 „40” B-41 B-42 C-10 U-3d U-20b U-20c U-21a/b U-35 żółta T-0 (1) T-0(2) | 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 Wg potrzeb 4 2 2 | „Piesi” „Przejście poboczem” |

Opracowała :

Martyna Dubiel